ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ.

1.1     К работе в кабинете информатики допускаются школьники, прошедшие инструктаж по технике безопасности, соблюдающие указания преподавателя, расписавшиеся в журнале регистрации инструктажа.

Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности. Нарушение этих правил может привести к поражению электрическим током, вызвать возгорание.

При эксплуатации необходимо остерегаться:

- -поражения электрическим током;

- -механических повреждений, травм.

1.2     К работе с персональным компьютером допускаются лица:

- имеющие персональные навыки, изучившие руководство по эксплуатации персонального компьютера и знающие порядок включения и отключения электронных устройств; прошедшие вводный инструктаж, а также инструктаж по безопасности труда непосредственно на рабочем месте.

- Профессиональные пользователи должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры.

1.3     К непосредственной работе с персональным компьютером допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

- Женщины со времени установления беременности и на период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием персонального компьютера, не допускаются.

При оборудовании и использовании компьютерных кабинетов чрезвычайно важное значение имеет строгое соблюдение санитарных правил и норм, предназначенных для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы с видеодисплейными терминалами (ВДТ) и ПЭВМ Вопрос о вредности работы с ВДТ и ПЭВМ актуален, разумеется, прежде всего, потому, что речь идет о здоровье детей. Однако этот же вопрос не менее важен и для сохранения здоровья самого учителя, а также всех тех, кто является участником образовательного процесса с привлечением компьютерных средств. Именно поэтому требуется не только хорошее знание требований государственного нормативного акта, но и всемерное соблюдение всех предписанных им положений - как в части, касающейся обустройства помещений и оборудования самих КИВТ, так и в части строжайшего соблюдения рекомендаций по организации учебной деятельности учащихся. Обратим внимание только на некоторые положения этого документа. Согласно СанПиН для учителей общеобразовательных школ длительность работы в дисплейных классах и кабинетах информатики устанавливается не более 4 часов в день, а для инженеров, обслуживающих учебный процесс в кабинетах с ВДТ и ПЭВМ, продолжительность работы не должна превышать 6 часов в день. Дополнительно для снижения нагрузки в течение рабочего дня устраиваются регламентированные перерывы в работе.

1.4   Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за ВДТ зависит от их возраста, но не должно превышать:
• для учащихся I кл. (6 лет) - 10 мин;
• для учащихся II - V кл. - 15 мин;

• для учащихся VI - VII кл. - 20 мин;
• для учащихся VIII - IX кл. - 25 мин;

После установленной выше длительности работы на ВДТ и ПЭВМ должен проводиться комплекс упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для профилактики общего утомления.

Число уроков для учащихся X-XI кл. с использованием ВДТ и ПЭВМ должно быть не более 2-х в неделю,а для остальных классов - не более 1-го урока.

Занятия в кружках с использованием ПЭВМ и ВДТ должны проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:

• для учащихся II - V кл. (7-10 лет) - не более 60 мин;
• для учащихся VI кл. и старше - не более 90 мин.

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации учебного процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру каждого урока по информатике, что должно учитываться при их планировании. В частности, это непосредственно касается учета продолжительности времени (хронометража) использования программных средств, применение которых предусматривается на уроке.

1.5    Работающие с персональным компьютером обязаны:

- - выполнять правила внутреннего распорядка, требования настоящей инструкции и инструкции по эксплуатации правила электро- и пожарной безопасности;

- - знать принцип работы компьютера и методику правильной его эксплуатации;

- знать возможные вредные производственные факторы, характерные для работы с компьютером (воздействие электромагнитного и электростатического полей, переутомление зрения, снижение его остроты и др.);

- - сообщать руководителю работ или техническому персоналу обо всех неполадках в работе компьютера;

- - знать приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им первой помощи;

- - знать расположение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.6      Следует иметь в виду, что:

- - расстояние между рабочими столами с компьютерами в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора должно быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м;

- - чтобы освещение не создавало слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, компьютер должен быть расположен тaк, чтобы прямой свет на попадал на экран, иначе при работе с монитором будут быстро уставать глаза. Операторы не должны сидеть лицом к окнам;

- - верхний край экрана следует располагать на уровне глаз или чуть ниже;

- - оптимальное расстояние от глаз до экрана 600-700 мм, но не ближе 500 мм;

- - высота клавиатуры должна быть отрегулирована так, чтобы кисти рук держались прямо (возможно применение подставок для кистей рук);

- - с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления необходимо, чтобы рабочий стул (кресло) позволял изменять позу, был подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сидения и спинки от переднего сидения;

- - кабели компьютера должны располагаться так, чтобы их нельзя было повредить неосторожным движением;

- - для предотвращения образования и защиты от статического электричества, в помещении, где установлен компьютер, необходимо применять нейтрализаторы и увлажнители. Должна быть эффективная вентиляция и поддерживаться относительная влажность воздуха на уровне 40-60% (можно разместить вблизи компьютера цветы или аквариум).

- Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья  профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.

- При работе с персональным компьютером в ночную смену (c 22 до 6 час.), независимо от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 мин.

- Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением производственной дисциплины. Виновные в этом несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

1.7     Требования безопасности перед началом работы.

- Подготовить рабочее место, убедиться в достаточной освещенности.

- Не входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, грязной обуви, с громоздкими предметами.

- Передвигаться в кабинете спокойно, не торопясь.

- Работать разрешается только на том компьютере, который выделен на данное занятие.

- Не разговаривать громко, не шуметь, не отвлекать других учеников.

- Перед началом работы ученик должен убедиться в отсутствии видимых  повреждений оборудования на рабочем месте.

- Напряжение в сети кабинета включается и выключается только преподавателем.

1.8      Требования безопасности во время работы.

- С техникой нужно обращаться бережно, на клавиатуре работать не спеша, клавиши нажимать нежно.

- При появлении изменений в функционировании аппаратуры, самопроизвольного ее отключения необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом преподавателю.

- Контролировать расстояние до экрана и правильную осанку.

- Не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея.

1.9       Категорически запрещено:

- без разрешения преподавателя (оператора) входить и работать с ПЭВМ и средствами оргтехники;

- без разрешения преподавателя (оператора) работать с личными носителями информации;

- работать с ПЭВМ в верхней одежде;

- работать положив клавиатуру на колени;

- перегружать компьютер клавишей «POWER»;

- открывать корпус системного блока, монитора, периферийных устройств;

- перемещать, перекомутировать устройства ПЭВМ, располагать на них посторонние предметы;

- самостоятельно устранять какие-либо неисправности;

- модернизировать или изменять параметры (настройки) операционной системы;

- прикасаться пальцами к экрану монитора и изменять его настройки и настройки периферийных устройств;

- устанавливать любые программы, а так же запускать программы не относящиеся к учебному процессу, способные получать информацию о сетевых настройках, ресурсах, мешающие нормальной работе других пользователей;

- вставлять в дисковод или привод CD-ROM дискеты, CD-диски, а так же посторонние предметы;

- просматривать, использовать сетевые ресурсы других пользователей;

- передавать свои сетевые регистрационные имена и пароли другим лицам;

- применять методы, приемы работы, нарушающие нормальную работу других пользователей;

- создавать, использовать вредоносные программы способные нарушить нормальную работу ПЭВМ или нормальную работу других пользователей;

- предпринимать попытки несанкционированного доступа к близлежащим или удаленным серверам;

- подписываться на любые списки рассылки (ftp-mail, mail-server, www-mail и т.д.) не соответствующие целям и основным видам деятельности осуществляемые институтом;

- производить массовые рассылки электронных писем, рассылать сообщения, содержащие просьбу переслать данное сообщение другим пользователям, создавать и поддерживать сетевые ресурсы, противоречащие законодательству РФ;

- использовать ресурсы ПЭВМ и сетевые ресурсы в коммерческих целях;

- при работе с печатающим устройством (принтером):

  - выключать питание, если в данный момент устройство производит подготовку к выводу или вывод изображения;

  - в процессе печати вынимать или вставлять листы бумаги;

  - самостоятельно пытаться вынуть застрявший лист бумаги;

  - открывать крышки и самостоятельно пытаться заменить расходные материалы;

  - использовать материал не соответствующий характеристикам оборудования, например картон, пленку, не предназначенную для печати на принтерах;

  - если во время печати произошло аварийное отключение электропитания, сообщите об этом руководителю занятия.

- покидать рабочее место, не завершив работу с системой;

- выносить любые материальные ценности из компьютерного класса;

- курить в компьютерном классе;

- распивать любые напитки и есть.

Требования безопасности по окончанию работы.

- По окончании работы выполнить действия строго по указанию преподавателя. Сдать документацию и дискеты.

К работам в компьютерных  класса в качестве ответственных за работу в классах, допускаются:

- лица, не моложе 18 лет, прошедшие обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на ЭВМ и ПЭВМ, в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ №90 и совместно с Госкомсанэпиднадзором РФ № 280/88;

- лица, прошедшие вводный инструктаж по охране труда;

- лица, прошедшие обучение безопасным  приемам  и  методам труда на конкретном рабочем месте и прошедшие проверку знаний, в том числе по электробезопасности;

- лица,  прошедшие  инструктаж по  охране труда  и  знающие правила работы в компьютерном классе, о чем должна быть сделана соответствующая запись в журнале;

- лица, прошедшие курс обучения основным принципам работы с вычислительной техникой.

ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСВЕННЫХ ЛИЦ:

Перед началом работы ответственные за класс обязаны:

- открыть компьютерный класс, проверить наличие и комплектность оборудования в классе;

- осмотреть и привести в порядок рабочие места, убрать мусор со столов и другие посторонние предметы;

- убедиться в отсутствии видимых повреждений на компьютерах (нарушении целостности корпуса, нарушении изоляции проводов, неисправность индикации включения питания, признаки электрического напряжения на корпусе и т. д.);

- проверить правильность подключения оборудования электросеть;

- убедиться в наличии защитного заземления и соединения корпуса компьютера с заземляющим контуром;

- проверить наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители порошковые или углекислотные);

- протереть салфеткой поверхность экрана монитора;

- убедиться в отсутствии дискет в дисководах компьютера.

- При  включении  оборудования  компьютерного  класса инженер (оператор), ответственный за класс, обязан соблюдать следующую последовательность включения оборудования:

- включить электропитание компьютерного класса (автомат, рубильник, пускатель и т.д.);

- включить периферийные устройства (принтер, сканер, монитор и др.);

- включить системный блок компьютера.

- О тветственный за класс, обязан убедиться, что все включенное оборудование компьютерного класса работает нормально.

Ответственному за класс, запрещается разрешать работу в компьютерном классе при:

- отсутствии гигиенического сертификата на видеодисплейные терминалы, установленные в классе;

- отсутствии информации о результатах аттестации условий труда на данном рабочем месте или

- при наличии информации о несоответствии параметров данного оборудования требованиям санитарных норм;

- отсутствии защитного заземления компьютеров;

- отсутствии углекислотного или порошкового огнетушителя и аптечки первой помощи;

- обнаружении неисправности оборудования;

- нарушении гигиенических норм размещения видеодисплейных терминалов (при однорядном расположении менее 1 м. от стен, при расположении рабочих мест в колонну на расстоянии менее 1,5 м., при размещении на площади менее 6 кв.м. на одно рабочее место, при рядном размещении дисплеев друг к другу);

- наличии в классе компьютеров с открытым корпусом.

- При соблюдении всех вышеперечисленных мероприятий, инженер (оператор), ответственный за класс, осуществляет допуск пользователей в компьютерный класс. Разрешать работать за каждым компьютером группе пользователей не более 2-х человек.

Ответственный за класс, разрешает использование в работе только программ, установленных на данном компьютере. Запрещается инсталляция и эксплуатация любого другого программного обеспечения.

Ответственный за класс, во время работы обязан следить затем, чтобы пользователи компьютерных классов:

- в течении всего рабочего времени содержали  в порядке и чистоте рабочие места в компьютерном классе;

- внешнее устройство «мышь» применяли только при наличии специального коврика;

- держали открытыми все вентиляционные отверстия устройств компьютера;

- выполняли санитарные нормы и соблюдали режимы работы и отдыха;

- соблюдали правила противопожарной безопасности;

- не нарушали правила охраны труда для пользователей компьютерных классов;

- соблюдали правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

- проводили проверку рабочих флеш-карт пользователя на зараженность компьютерными вирусами.

Ответственному за класс, во время работы запрещается:

- касаться одновременно экрана монитора и корпуса компьютера или клавиатуры;

- прикасаться к задней панели системного блока, компьютера при включенном питании;

- прикасаться к экрану включенного монитора пальцами, ручкой или другими предметами;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

- использовать дискеты, зараженные компьютерными вирусами;

- самостоятельно вскрывать и производить ремонт компьютеров;

- класть посторонние предметы на клавиатуру, монитор, системный блок, мышь и другое компьютерное оборудование, а также на электрощиты, электропроводку и другое электрическое оборудование.

Ответственных за компьютерные классы, продолжительность работы не должна превышать 6 часов в день (при 8 часовом рабочем дне), с обязательным соблюдением регламентированных перерывов: 15-20 минут через каждый час работы на компьютере.

ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Ответственный за компьютерный класс, обязан:

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов электропитания, неисправности заземления и других повреждений оборудования немедленно  отключить оборудование и  принять меры к устранению неисправности и сообщить руководителю;

- следить за исправностью компьютеров и при появлении необычного звука, дыма, запаха горелой резины, огня, самопроизвольного отключения аппаратуры немедленно прекратить работу в классе, отключить оборудование и принять меры к устранению неполадок и сообщить руководителю;

- в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости. появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю;

- при обнаружении  человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия  врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. Сообщить руководителю;

- при возгорании оборудования отключить питание и принять меры к тушению очага пожара при  омощи огнетушителя, вызвать пожарную команду и сообщить руководителю;

- при любой аварийной ситуации в компьютерном классе необходимо немедленно сообщить руководителю.

ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО  ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

После окончания работ ответственный за компьютерный класс, обязан:

- проверить комплектность оборудования в классе;

- убедиться, что в дисководах компьютеров нет дискет;

- завершить работу операционной системы на всех компьютерах класса;

- выключить питание всех периферийных устройство;

- выключить питание системных блоков всех компьютеров в классе;

- отключить электропитание всего компьютерного класса (выключить автомат, рубильник, пускатель и т.д.);

- осмотреть и привести в порядок рабочие места в компьютерном классе (убрать мусор, листы бумаги, другие посторонние вещи).